## Slide 1
PCI总线
MegaRaid Host
CHANNEL 0 (PD)
CHANNEL 1
(PD)
CHANNEL 2
(LD)
CHANNEL 3
(LD)
…
…
Target 0
(pd 0)
PD: Physical Drive
LD: Logic Drive
Target 1
(pd 1)
Target 127
(pd 127)
…
Target 0
(ld 0)
Target 1
(ld 1)
Target 127
(ld 127)
…
非物理实体
Channel Id: 0
Target Id: 0
Channel Id: 0
Target Id: 1
Channel Id: 0
Target Id:127
Channel Id: 2
Target Id: 0
Channel Id: 2
Target Id: 1
Channel Id: 2
Target Id:127
发现设备的基本结构

## Slide 2
队列深度以及需要上报Host中层数据等的说法
…
3053 寄存器中读出
的一手数据
不同的卡在不同的固件下
有不同的值，9460换固件还有4000多，95会看到5000多
3052
给系统的会少一个
原因如下
以下结果以9460为例，基本版本信息如下
11
internal and ioctl dcmds
3041
这个是报告给SCSI上面的值
队列深度3041
单次IO sg项数最大256
单次IO最大数据量1M
单LUN最大IO数256

## Slide 3
关键Host内存使用情况 ——DCMD
Non IO Cmd
MEGAMFI_FRAME_SIZE
+
MAX_SGE_ENTRY
(256 Bytes)
Sense data
(128 Bytes)
MEGAMFI_FRAME_SIZE
+
MAX_SGE_ENTRY
(256 Bytes)
MEGAMFI_FRAME_SIZE
+
MAX_SGE_ENTRY
(256 Bytes)
MEGAMFI_FRAME_SIZE
+
MAX_SGE_ENTRY
(256 Bytes)
MEGAMFI_FRAME_SIZE
+
MAX_SGE_ENTRY
(256 Bytes)
MEGAMFI_FRAME_SIZE
+
MAX_SGE_ENTRY
(256 Bytes)
Non IO Cmd
Non IO Cmd
Non IO Cmd
Non IO Cmd
megasas cmd
Sense data
(128 Bytes)
Sense data
(128 Bytes)
Sense data
(128 Bytes)
Sense data
(128 Bytes)
Sense Data
(128 Bytes)
实际负载
实际负载
实际负载
实际负载
实际负载
实际负载
实际负载

## Slide 4
关键Host内存使用情况 —— Fusion Command
Fusion Command
6104
Fusion Command
Fusion Command
Fusion Command
Fusion Command
Fusion Command
MPI2_RAID_SCSI_IO_REQUEST
((6104 + 2) * 256 Bytes)
MEGASAS_REQUEST_DESCRIPTOR_UNION
(6104 * 8 Bytes)
Sense data
(6104*96 Bytes)
Chain Frame Size
(4k Bytes)
存放Sg描述符，sg描述符最大256
3052
Chain Frame Size
(4k Bytes)
存放Sg描述符，sg描述符最大256
Chain Frame Size
(4k Bytes)
存放Sg描述符，sg描述符最多256个
单次IO sg项数最大256
单次IO最大数据量1M
实际数据负载
实际数据负载
实际数据负载
…
这里请求帧数量相对于提交队列深度double了，但是描述实际负载的并未double，为啥呢
描述符double的原因
instance->max_mpt_cmds = 6104

## Slide 5
SMID
…
请求描述符(64 bit)
请求帧256 Bytes
Chain Buffer（sg描述符)
4K Bytes
数据
数据
数据
Host
可能用作门铃的寄存器
简单IO流程示意图
6112
中断
Reply Queue
实际上整个逻辑比MPT3SAS要简单很多

## Slide 6
两种类型cmd敲门铃的区别
DCMD
直接将待传输的帧的地址写入寄存器，FW第一个拉下去的是MFI（MegaRAID Firmware Interface）格式的帧
Fusion Command
其实是与Mpt3sas一样的模式，敲门铃写SMID，这里拉下去的帧是MPI格式的
1. ioctl是如何做的呢
MEGASAS_MPI2_FUNCTION_PASSTHRU_IO_REQUEST
MPI Frame
MFI Frame
ioctl使用MPI格式的命令将MFI帧的内容作为负载发送，即这里是第二种敲门铃的方式
举两个例
2. 初始化命令
MFI Frame
MPI Frame
MPI2_FUNCTION_IOC_INIT
Ioc的初始化发送MFI帧格式命令，MPI（IOC_INIT）命令作为MFI的负载

## Slide 7
IOC_INIT_FRAME
(分配4k，实际frame大小64 Bytes)
不确定到底拉多少下去
MPI2_IOC_INIT_REQUEST
(72 Bytes)
发送IOC Init

## Slide 8
Get Controller Info
RAID-JBOD Mode
RAID Mode

## Slide 9
Get Ld Map Info

## Slide 10
Sync Map Info
Get Ld Map Info
Sync PD Seq Num (JBOD SEQ MAP)
这三条dcmd的命令格式暂时没有把细节都dump出来，比如一下pd与ld的对应关系等等之类的

## Slide 11
Get PD List/Get LD List
RAID-JBOD Mode
RAID Mode
一共5块盘，4块组raid5